## Slide 1: Солодянников Ю. В. Прошин А. П. Технология физиологического аватара в задачах спорта
Часть 4
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ. ПРАКТИЧЕСКИй АСПЕКТ
© 2015-2016 Самара-Диалог

## Slide 2: Введение
Физиологический аватар (ФА) – технология изготовления и использования индивидуального виртуального двойника (индивидуализированной математической модели) физиологических систем человеческого организма. ФА строится в процессе параметрической идентификации на основе измерений физиологических параметров и используется для изучения организма и его поведения в самых разных ситуациях и различных областях профессиональной деятельности.
В докладе представляются практические аспекты приложений технологии ФА к спортивному тренировочному процессу в гребле на байдарках и каноэ.
Аннотация

## Slide 3: ВВЕДЕНИЕ
» Скелетная модель двигательного цикла
Физиологический аватар
Имитационное моделирование
Основы
Скелетная модель двигательного цикла (СМДЦ) в циклическом виде спорта - биомеханическая модель последовательности движений спортсмена, построенная по конечному набору характерных точек – узлов скелета . СМДЦ изготавливается путем ручной двумерной анимации на основе видеосъемки.
Альтернативой является использование системы захвата движения (Motion capture), что является более дорогостоящим вариантом.

## Slide 4: ВВЕДЕНИЕ
Скелетная модель двигательного цикла
» Физиологический аватар
Имитационное моделирование
Основы
Физиологический аватар (ФА) - индивидуализированная математическая модель физиологических систем человеческого организма.
ФА строится в процессе параметрической идентификации на основе измерений физиологических параметров.

## Slide 5: ВВЕДЕНИЕ
Скелетная модель двигательного цикла
Физиологический аватар
» Имитационное моделирование
технологии
Имитационное моделирование используется в клиентском приложения для того, чтобы изучить поведение организма спортсмена в различных условиях (тренировка, реальное соревнование), в том числе и самых экстремальных условиях.
Система управления входными параметрами позволяет имитировать разнообразные условия моделирования.

## Slide 6: ИССЛЕДОВАНИЯ
Все исследования в приложении проводятся и строятся в соответствии с жизненным циклом начиная от изготовления СМДЦ к изготовлению ФА посредством наблюдений через идентификации и далее к использованию СМДЦ И ФА в качестве индивидуальной модели биомеханики и физиологии организма соответственно.
циклы
Симуляция исследования
СМДЦ
ФА

## Slide 7
ЦИКЛ СМДЦ
Изготовление СМДЦ вручную программой KPEDIT
Демонстрируется ручное изготовление скелетной модели двигательного цикла (СМДЦ) на базе видеоклипа:
Изготовление видеоклипа двигательного цикла
Загрузка шаблона СМДЦ
Построение раскадровок узлов СМДЦ
Сохранение СМДЦ в облачное хранилище
Использование СМДЦ в цикле исследований

## Slide 8: СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЙ
Пакет наблюдений «спорт про»
Рекомендуемый состав пакета наблюдений для профессиональных спортсменов и тренеров в циклических видах спорта. ФА, созданный на основе этого пакета наблюдений, имеет высокую степень достоверности для мониторинга величины анаэробного порога, зон аэробных и анаэробных нагрузок и планирования тренировочного процесса. Необходимый набор наблюдений доступен при наличии лаборатории спортивной медицины с высокотехнологичным оборудованием.
№ | Наблюдение* | Единица измерения | Комментарий
1 | Масса тела | кг | Является обязательным наблюдением для всех пакетов
2 | Частота сердечных сокращений | уд/мин | Является обязательным наблюдением для всех пакетов
3 | Гемоглобин крови | кг/л | Является рекомендуемым наблюдением для всех пакетов
4 | Систолическое артериальное давление | мм Hg | Является рекомендуемым наблюдением для всех пакетов
5 | Диастолическое артериальное давление | мм Hg | Является рекомендуемым наблюдением для всех пакетов
6 | Сатурация артериальной крови кислородом | %/100 | Измеряется при помощи пульсоксиметра

## Slide 9: СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЙ
Пакет наблюдений «СПОРТ ПРО» (продолжение)
№ | Наблюдение* | Единица измерения | Комментарий
7 | Концентрация лактата в крови | ммоль/л | Измеряется любым доступным для лаборатории способом, например анализом пробы крови
8 | Средняя скорость прироста концентрации лактата в крови | ммоль/л/мин | Задается равной 0, поскольку анаэробный порог априори не превышен
9 | Длительность механической систолы левого желудочка сердца | сек | Определяется анализом ЭКГ. В случае отсутствия задается по формуле: 18/HR, где HR-частота сердечных сокращений
10 | Длительность механической систолы правого желудочка сердца | сек | Определяется анализом ЭКГ. В случае отсутствия задается по формуле: 18/HR
11 | Физическая нагрузка | Вт | Мощность организма при выполнении упражнений, установленная на тренажере
12 | Сердечный выброс | л/мин | Измеряется любым доступным неинвазивным методом, например методом реографии
13 | Дыхательный коэффициент |  | Измеряется при помощи газового анализатора/спирометра
14 | Потребление кислорода (VO2) | мл/сек | Измеряется при помощи газового анализатора/спирометра
* Наблюдения 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 делаются одновременно после 10 мин дозированной физической нагрузки небольшой интенсивности, при которой анаэробный порог заведомо не может быть превышен. |  |  | 

## Slide 10: ИССЛЕДОВАНИЯ
Использование коллекции техник (стилей) двигательного цикла с возможностью создания собственной тренерской библиотеки стилей. Стили создаются преобразованием видеосъемки.
ВИЗУАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ДВИГАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА
Каноэ. Пример визуализации СМДЦ

## Slide 11: ИССЛЕДОВАНИЯ
Использование коллекции техник (стилей) двигательного цикла с возможностью создания собственной тренерской библиотеки стилей. Стили создаются преобразованием видеосъемки.
ВИЗУАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ДВИГАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА
Байдарка. Пример визуализации СМДЦ

## Slide 12: ИССЛЕДОВАНИЯ
Циклограмма скорости лопасти весла относительно лодки позволяет анализировать движение весла по горизонтальной и вертикальной составляющим скорости и увидеть "погрешности" при входе весла в воду и особенности стадии проводки.
Циклический анализ техники гребли
Циклограмма скорости весла относительно лодки
Каноэ
Байдарка

## Slide 13: ИССЛЕДОВАНИЯ
Циклограмма скорости лодки представляет горизонтальную и вертикальную составляющие скорости лодки относительно воды при заданном темпе гребли. Для выбранной техники гребли и выбранного темпа гребли вычисляется скорость лодки на старте и на дистанции.
Циклический анализ техники гребли
Циклограмма скорости лодки
Каноэ
Байдарка

## Slide 14: ИССЛЕДОВАНИЯ
Циклограмма мощности сил на лопасти весла предоставляет следующие возможности: анализ распределения пропульсивной мощности по периоду времени двигательного цикла; распределение пропульсивной мощности на левую и правую руку (для байдарки); оценка соотношения полезной (пропульсивной) мощности и мощности бесполезной (вертикальных колебаний и тормозящей).
Циклический анализ техники гребли
Циклограмма мощности сил на лопасти весла
Каноэ
Байдарка

## Slide 15: ИССЛЕДОВАНИЯ
Циклограмма сил, действующих на лодку, предоставляет следующие возможности: анализ распределения пропульсивной силы по периоду времени двигательного цикла; распределение сил сопротивления воды по периоду времени двигательного цикла ; анализ влияния сил инерции, возникающих от движения частей тела спортсмена относительно лодки, на движение лодки.
Циклический анализ техники гребли
Циклограмма сил
Каноэ
Байдарка

## Slide 16: ИССЛЕДОВАНИЯ
Циклограмма абсолютных скоростей определяет особенности кинематики движений, позволяющие отличить "плавный" стиль гребли от "взрывного", и определить погрешности в технике гребли.
Циклический анализ техники гребли
Циклограмма абсолютных скоростей
Каноэ
Байдарка

## Slide 17: ИССЛЕДОВАНИЯ
Циклограмма ускорения лопасти весла позволяет количественно оценить так называемое «чувство воды» у гребцов.
Наличие резких скачков на кривой ускорения лопасти весла позволяет предположить наличие «прорыва воды» при проводке весла.
Пороговое значение абсолютной величины ускорения лопасти весла, при котором возникает явление прорыва воды устанавливается экспериментально.
Циклический анализ техники гребли
Циклограмма ускорения лопасти весла
Каноэ
Байдарка

## Slide 18: ИССЛЕДОВАНИЯ
Профили темпа гребли и ЧСС должны быть сняты синхронно во время одного тренировочного заезда и используются далее в режиме постанализа для определения дистанционных профилей физиологических параметров организма спортсмена.
дистанционный анализ техники гребли
Байдарка. Пример входных данных для дистанционного анализа
Дистанционный профиль темпа гребли
Дистанционный профиль частоты сердечных сокращений

## Slide 19: ИССЛЕДОВАНИЯ
.Вычисление дистанционных профилей пропульсивной мощности, механической мощности и полной мощности организма позволяет отследить распределение энергозатрат организма спортсмена по дистанции.
Вычисление дистанционного профиля полного КПД организма. При прочих равных условиях (темп гребли и ЧСС), КПД представляет критерий для сравнения эффективности двух или нескольких различных стилей гребли.
дистанционный анализ техники гребли
Байдарка. Пример дистанционных профилей мощности и КПД организма в тренировочном заезде.

## Slide 20: ИССЛЕДОВАНИЯ
Вычисление дистанционного профиля полного кислородного запроса организма позволяет отследить величину аэробной нагрузки организма и ее распределение по дистанции.
Вычисление дистанционного профиля концентрации лактата в крови и моменты достижения анаэробного порога.
дистанционный анализ техники гребли
Байдарка. Пример дистанционных профилей физиологических параметров организма в тренировочном заезде.

## Slide 21: ИССЛЕДОВАНИЯ
Вычисление важнейших интегральных (средних) значений характеристик по всему промежутку времени тренировки.
дистанционный анализ техники гребли
Байдарка. Пример резюме дистанционного исследования.

## Slide 22: ИССЛЕДОВАНИЯ
План эксперимента:
Для двух различных техник гребли на каноэ (Опалев 2008 и Андрей Крайтор) при одинаковом темпе гребли 60 гребков/мин выполняется расчет циклограмм биомеханических переменных для одного двигательного цикла.
Сравниваются циклограммы скорости лодки и мощности сил на лопасти весла и другие доступные циклограммы.
Циклический анализ техники гребли
Каноэ. Пример сравнения техник гребли по результатам циклического анализа.

## Slide 23: ИССЛЕДОВАНИЯ
План эксперимента:
Для оного и того же ФА имитируются тренировочные заезды на время 120 сек с двумя различными техниками гребли (Опалев 2008 и Крайтор 2016) при одинаковых дистанционных профилях темпа гребли и одинаковых дистанционных профилях ЧСС.
Сравнивается эффективность гребли по величине полного КПД(отношение пропульсивной мощности к полной мощности организма).
Дистанционный анализ техники гребли
Каноэ. Пример сравнения энергетической эффективности техник гребли по данным дистанционного анализа.
Опалев 2008
Крайтор 2016

## Slide 24: ИССЛЕДОВАНИЯ
План эксперимента:
Для двух различных техник гребли на байдарке (Андерс Густафссон и Василий Берендяев) при одинаковом темпе гребли 60 гребков/мин выполняется расчет циклограмм биомеханических переменных для одного двигательного цикла.
Сравниваются циклограммы скорости лодки и мощности сил на лопасти весла и другие доступные циклограммы.
Циклический анализ техники гребли
Байдарка. Пример сравнения техник гребли по результатам циклического анализа.

## Slide 25: ИССЛЕДОВАНИЯ
План эксперимента:
Для оного и того же ФА имитируются тренировочные заезды на время 120 сек с двумя различными техниками гребли (Андерс Густафссон и Василий Берендяев) при одинаковых дистанционных профилях темпа гребли и одинаковых дистанционных профилях ЧСС.
Сравнивается эффективность гребли по величине полного КПД (отношение пропульсивной мощности к полной мощности организма).
Дистанционный анализ техники гребли
Байдарка. Пример сравнения энергетической эффективности техник гребли по данным дистанционного анализа.
Андерс Густафссон
Василий Берендяев

## Slide 26: ИССЛЕДОВАНИЯ
«Прорыв» веслом воды увеличивает потери энергии. Работа = сила х расстояние, т.е. умножив усилие на лопасти на расстояние на которое лопасть «прорывает» воду, получим величину потерянной, неэффективной работы.
ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНиЯ ПРОРЫВА ВОДЫ
Байдарка. Пример явления «прорыв воды».

## Slide 27: ИССЛЕДОВАНИЯ
Критерии наличие прорыва для гребли на байдарке:
1. Наличие сильной асимметрии максимума скоростей левой и правой руки.
2. Максимум ускорения лопастей весла при наличии прорыва не менее чем в 1.5 раза больше ускорения лопастей весла при отсутствии прорыва при одинаковой длительности двигательного цикла.
3. Ускорения левой и правой лопастей весла при наличии прорыва сильно асимметричны.
ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНЯ ПРОРЫВА ВОДЫ
Байдарка. Пример исследования двигательного цикла на прорыв воды веслом.
Без прорыва
Прорыв

## Slide 28: ИССЛЕДОВАНИЯ
Для определения точки анаэробного (лактатного) порога для выбранного ФА строится модельная кривая зависимости минутного прироста концентрации лактата в крови от уровня физической нагрузки. Точка лактатного порога определяется по этой кривой как точка начала ненулевого прироста концентрации лактата.
Для определения точки МПК для выбранного ФА строится кривая зависимости скорости доставки кислорода в ткани от уровня физической нагрузки. Точка МПК определяется по этой кривой как точка прекращения ее роста.
Выносливость
Выносливость. Исследование уровня анаэробного порога и МПК.